2018年中国技能大赛

第六届上海市“中华杯”职业技能竞赛

“数控综合技术”项目

竞赛试题

“中华杯”竞赛组织委员会

二○一八年五月

参赛须知

一、选手须凭本人准考证和身份证原件（或带照片的社会保障卡、公安局核发的机动车驾驶证等有效证件原件）进入赛场，证件个人信息须与准考证信息一致，否则不得参加比赛。（以上证件复印件无效）

二、选手参加考试，迟到三十分钟以上不得入场。

三、凡有书面答题的，选手一律用蓝色或黑色的水笔（或圆珠笔）在卷内设定的位置书写，用其它颜色笔或在草稿纸上答题均属无效。

四、选手应爱护赛场设施设备，操作规范，注意安全。违反安全操作规定造成的损失由考生负责。

五、选手在比赛中严禁使用各类通讯工具。

六、选手必须严格遵守考场有关规定，严禁作弊或代考，自觉服从裁判长、裁判员、考场工作人员的管理。

七、选手着装、用品等在外观上不应显示选手所在单位等个人信息。

八、选手参加比赛，应穿戴整洁，衣冠不端者不可入内。

九、禁止在竞赛期间对赛场设施、设备、赛项题目或项目的其他组成部分进行摄影、摄像。

十、竞赛安全规定：

选手必须遵守赛场所在地的安全规定。

十一、技能竞赛场地禁止使用的材料和设备：

移动存储设备（U盘、移动硬盘等）

任何载有与比赛内容直接相关的物品，包括实物、印刷品等，设计标准除外。

竞赛试题

一般说明

本试题是2018年中国技能大赛——第六届上海市“中华杯”职业技能竞赛“数控综合技术”项目决赛试题。

本项目为团体赛，3名选手自主分工协作，共同完成竞赛任务。

竞赛题和任务说明

竞赛模块表

| 序号 | 竞赛模块 | 竞赛内容 | 成绩比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创新设计及CAD绘图 | 根据要求，在工件指定部位按要求进行创新设计，按照机械制图国家标准，使用CAD软件绘制指定零件图纸并生成PDF文件。 | 10% | 创新设计可以在赛前完成 |
| 2 | 组合赛件加工 | 根据要求，利用提供的数控机床、CAM软件和毛坯等，按照国家职业标准和安全生产规范，完成车削赛件、铣削赛件的加工。 | 60% |  |
| 3 | 赛件自检 | 根据提供的资料和要求，确定检测方案与检测方法，合理选用量具，按照机械零件测量规范和自检报告单要求进行检测，填写检测结果。 | 16% |  |
| 4 | 赛件装配及功能测试 | 根据要求，按照机械装配规范，完成赛件的装配和调试，进行既定功能测试。 | 6% |  |
| 5 | 职业素养 | 按照安全生产规范，从操作设备的规范性、工量刃具的放置及使用、现场安全文明生产及安全防护（含工作服、工作鞋、工作帽、护目镜的穿戴）、完成任务的计划条理性及遇到问题时的应对状况、尊重赛场工作人员、爱惜赛场的设备和器材、保持赛位的整洁等方面进行考核。 | 8% |  |
| 合计 |  |  | 100% |  |

竞赛要求

一、竞赛时间

300min

二、竞赛任务及要求

1、任务模块的背景资料

根据预先选定的材料规格，设计汽车车模(类型不限)，并完成三维建模、工程图绘制、工艺文件编制、数控编程、零件加工、零件自检、装配及功能测试。

下图仅供参考

毛坯尺寸和材料

（1）材料材质：铝合金（6061）

（2）材料尺寸：200*80*80，Φ50*X ，Φ20*X ，选手可根据设计产品自行选择规格。

参赛选手须在6月1日前通过电子邮件向竞赛组委会提交毛坯规格

联系人：张雪峰 ,13901868755,   联系邮箱：zhangsame@163.com

赛场提供的设备及软件（每参赛团队）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控铣床 | XH714 FANUC 0i Mate MD | 赛场提供8寸台虎钳，100 mm三爪卡盘 | 1 |
| 2 | 数控车床 | CK6136 FANUC 0i Mate TD | 赛场提供125mm三爪卡盘 | 1 |
| 3 | CAD/CAM软件 | SOLIDWORKS2013 SOLIDCAM2013 NX8.0 中望CAD V2017 |  | 2 |
| 4 | 传输设备 | CIMCO EDIT V5 RS232传输线 CF存储卡 | 已连接机床 | 2 |
| 5 | 台式计算机 |  | 相关软件已安装 | 2 |
| 6 | 毛坯材料 |  | 根据预先提交的规格准备 |  |

2、项目任务描述

子任务1：创新设计

- 选手在赛前利用三维CAD设计软件，根据竞赛组委会规定的毛坯尺寸和材料自行设计汽车模型。

- 汽车模型至少包括车身、前后车轴、车轮等几个部分，最终能滚动行驶。

- 车身的长和宽尺寸不得小于给定毛坯的80%。

- 竞赛当天把汽车车模的所有三维零件模型、装配模型提交给竞赛组委会，文件格式：*.stp。

子任务2：工程图绘制与工艺文件编制

- 根据提交的汽车零部件的三维模型、装配模型绘制所有零件的工程图。

- 每个零件至少标注2处IT7级以上的尺寸精度。

- 编制所有零件的加工工艺。

子任务3：组合赛件加工

- 选手抽签决定竞赛使用计算机和机床后，由裁判员输入选手提交的汽车模型完成零件加工程序编制。

- 完成所有零件的加工。

子任务4：赛件自检

- 选手测量零件尺寸，并填写检测报告。

子任务5：赛件装配及功能测试

- 完成赛件的装配和调试，进行既定功能测试。

3、选手须知

- 选手提交的电子文档均存放于D盘，由选手自建文件夹，文件夹名为：抽签号。

- 任何数据不得出现与选手单位和姓名相关的信息。

- 零件的精度检测委托第三方测量。